## Slide 1
DEC107 — Processamento Paralelo
Projeto 1 — Filtro Gaussiano
Iterativo com OpenMP
Implementação Serial e Paralela em Memória Compartilhada
Gilbert Carmo & Henio Pedro
Acer Aspire A315-23G · AMD Ryzen 7 3700U · 12 GB RAM · WSL2 / Ubuntu
Maio de 2026
SERIAL
OPENMP
SPEEDUP
PGM

## Slide 2
O Filtro Gaussiano
Conceito, kernel e funcionamento iterativo
🔵
O que faz?
Suaviza a imagem reduzindo ruídos. Cada pixel de saída é uma média ponderada dos seus vizinhos — os mais próximos ao centro pesam mais.
🔁
Como é iterativo?
Aplicamos o filtro 10 vezes seguidas. A saída de cada rodada é a entrada da próxima, aumentando o desfoque progressivamente.
⚡
Por que paralelizar?
Cada pixel de saída é independente dos outros na mesma iteração. Isso permite que threads diferentes calculem pixels diferentes ao mesmo tempo, sem conflito.
Kernel Gaussiano 3×3
1
2
1
2
4
2
1
2
1
Soma dos pesos = 16 → divide por 16 para normalizar
Kernel 5×5: soma dos pesos = 256 → divide por 256

## Slide 3
Serial vs Paralelo
Como o OpenMP transforma o código com uma única linha
Versão SERIAL
for (it = 0; it < ITERACOES; it++) {
for (i = 1; i < tam-1; i++) {
for (j = 1; j < tam-1; j++) {
saida[i][j] = aplicar3x3(
entrada, i, j);
}
}
// troca ponteiros
float** t = entrada;
entrada = saida; saida = t;
}
Versão PARALELA (OpenMP)
#pragma omp parallel for collapse(2)
for (i = 1; i < tam-1; i++) {
for (j = 1; j < tam-1; j++) {
saida[i][j] = aplicar3x3(
entrada, i, j);
}
}
// troca ponteiros
float** t = entrada;
entrada = saida; saida = t;
→
collapse(2)
Funde os dois loops em um único espaço de iterações — melhor divisão do trabalho entre threads.
Sem corrida de dados
Cada thread escreve num pixel diferente de 'saida'. Só lê de 'entrada' — sem conflito.
omp_get_wtime()
Mede tempo real (wall time). clock() somaria CPU de todas as threads e daria resultado errado.

## Slide 4
Metodologia e Hardware
Configurações dos testes e ambiente de execução
Hardware
💻 Computador
Acer Aspire A315-23G
⚙️ Processador
AMD Ryzen 7 3700U 4 núcleos físicos · 8 threads · 2,30 GHz
🧠 RAM
12 GB DDR4
🐧 Sistema
WSL2 (Ubuntu) no Windows 11
🔨 Compilação
gcc -O2 -fopenmp etapa1_openmp.c -o etapa1
Configurações de Teste
Tamanhos de imagem
512×512 · 1024×1024 · 2048×2048
Kernels testados
3×3 (÷16) e 5×5 (÷256)
Threads paralelas
2 · 4 · 8
Iterações por teste
10
Medição de tempo
omp_get_wtime() — wall time
Speedup = T.Serial / T.Paralelo · Eficiência = (Speedup ÷ Threads) × 100%

## Slide 5
Resultados —
Benchmark Completo
10 iterações · kernels 3×3 e 5×5 · 2/4/8 threads |
verde = speedup máximo (3.13×)
Tamanho
Kernel
Threads
T. Serial (s)
T. Paralelo (s)
Speedup
Eficiência
512×512
3×3
Serial
0.0356
—
—
—
512×512
3×3
2
—
0.0276
1.29
64.5%
512×512
3×3
4
—
0.0151
2.37
59.2%
512×512
3×3
8
—
0.0177
2.01
25.1%
512×512
5×5
Serial
0.0759
—
—
—
512×512
5×5
2
—
0.0508
1.50
74.8%
512×512
5×5
4
—
0.0332
2.28
57.1%
512×512
5×5
8
—
0.0298
2.54
31.8%
1024×1024
3×3
Serial
0.1118
—
—
—
1024×1024
3×3
2
—
0.0705
1.58
79.2%
1024×1024
3×3
4
—
0.0405
2.76
69.0%
1024×1024
3×3
8
—
0.0523
2.14
26.7%
1024×1024
5×5
Serial
0.2182
—
—
—
1024×1024
5×5
2
—
0.1268
1.72
86.0%
1024×1024
5×5
4
—
0.0833
2.62
65.5%
1024×1024
5×5
8
—
0.0794
2.75
34.4%
2048×2048
3×3
Serial
0.3851
—
—
—
2048×2048
3×3
2
—
0.2316
1.66
83.1%
2048×2048
3×3
4
—
0.1504
2.56
64.0%
2048×2048
3×3
8
—
0.1230
3.13
39.1%
2048×2048
5×5
Serial
0.7524
—
—
—
2048×2048
5×5
2
—
0.5129
1.47
73.3%
2048×2048
5×5
4
—
0.3322
2.26
56.6%
2048×2048
5×5
8
—
0.3201
2.35
29.4%

## Slide 6
Análise de Speedup e Eficiência
Como o número de threads impacta o desempenho — kernel 3×3
512×512
1.29×
64.5%
2.37×
59.2%
2.01×
25.1%
1024×1024
1.58×
79.2%
2.76×
69.0%
2.14×
26.7%
2048×2048
1.66×
83.1%
2.56×
64.0%
3.13×
39.1%
Legenda
2 threads
4 threads
8 threads
Speedup
Eficiência
Nota: eficiência cai com mais threads pois os 8 threads lógicos do Ryzen 7 3700U compartilham 4 núcleos físicos — mais threads não significa mais núcleos.

## Slide 7
Corretude e Imagem Real
Validação do algoritmo e processamento de arquivo real no formato PGM
Teste de Corretude
Serial vs Paralelo — mesma semente aleatória
Tamanho
Resultado
Dif. Máxima
512×512
✔ APROVADO
< 0.0001
1024×1024
✔ APROVADO
< 0.0001
2048×2048
✔ APROVADO
< 0.0001
Imagem Real Processada
Uma foto de 3840×2160 pixels foi convertida para PGM e processada pelo filtro.
Tempo de execução: 0.2954 s · Filtro 3×3 · 10 iterações · 4 threads
convert foto.jpg foto.pgm → ./etapa1 foto.pgm saida.pgm → convert saida.pgm saida.jpg
O que esses resultados provam?
✔
Não há condição de corrida
Cada thread escreve em pixels diferentes — a paralelização é matematicamente segura.
✔
Resultados equivalentes
Diferenças < 0,0001 são normais: decorrem da ordem de somas de ponto flutuante entre threads.
✔
Funciona com imagem real
O filtro não apenas processa matrizes artificiais — foi validado com arquivo real 3840×2160.
✔
PGM sem biblioteca externa
Leitura e escrita implementadas do zero em C puro — sem dependências externas.

## Slide 8
Conclusão
3.13×
Speedup máximo
Obtido em 2048×2048, kernel 3×3, 8 threads — imagens maiores escalam melhor.
86.0%
Melhor eficiência
Alcançada em 1024×1024, kernel 5×5, 2 threads — uso quase ideal dos núcleos.
1 linha
Paralelização simples
#pragma omp parallel for collapse(2) — uma diretiva transforma o código serial em paralelo.
0.2954s
Imagem real
3840×2160 pixels processados — filtro validado com arquivo PGM sem biblioteca externa.
Lei de Amdahl
Limitação teórica
Eficiência cai com mais threads: 4 núcleos físicos no Ryzen 7 3700U limitam o ganho real.
Gilbert Carmo & Henio Pedro · DEC107 — Processamento Paralelo · 2026